## Slide 1: 信州健康ゼロエネ住宅指針 チェックリスト
・Ⅱ 設計等の各段階における留意点編 Ｐ２
・Ⅳ 基準編 Ｐ10
信州健康ゼロエネ住宅指針の詳細は
下記のＱＲコードからご覧ください
【2026.3更新】

## Slide 2: Ⅱ 設計等の各段階における留意点編
Q１
自然条件や周辺の住環境等の状況を十分に調査し、特性や特徴を整理しましたか
・地形、気象条件、植生、まちなみ、建物の意匠や色彩等、敷地や周辺地域の自然条件や敷地周辺の状況を調査・整理
１ 前提条件の把握
Q２
敷地における再生可能エネルギーの活用可能性を調査・整理しましたか
・地域の日射量、卓越風、敷地周辺の建物密集度、環境阻害要因等の有無を調査・整理
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q３
地域材等の利用の可能性を調査・整理しましたか
・地域を特長付ける材料、地域で生産された建築資材、リサイクル製品等の有無や入手の難易度等を調査・整理
□ ＯＫ
□ ＯＫ
□ ＯＫ
Q４
住まい手の状況を把握しましたか
・家族構成や予算などの顕在的な状況のほか、自然との関わり方や快適性に対する考え方などの潜在的な状況の把握
□ ＯＫ
≪指針P13≫
≪指針P13≫
≪指針P13≫
≪指針P13≫

## Slide 3
Q５
できるだけ環境負荷を与えない、エネルギーを自給自足できるゼロエネルギーの暮らしの実現を目指し、
住まい手と設計目標や方針を共有しましたか
・新築時における建築費用だけでなく、ランニングコストも併せた検討を実施
・十分な建築費用の確保が難しい場合には、断熱性能の向上を優先し、再生可能エネルギーは
新築後の導入を検討など中長期的な視点での検討を実施
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
２ 設計の目標や方針の設定
□ ＯＫ
Q６
風を利用を考慮した計画となっていますか
・風上側への庭の確保及び風下側への適度な空地の確保
・流入空気温度の上昇を抑えるための流入開口部の風上への植栽等の工夫
３ 設計
（１）配置・外構計画
□ ＯＫ
≪指針P14≫
≪指針P15≫

## Slide 4
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q８
屋外設備の配置計画は適切ですか
・風向や日射、敷地周辺への支障を考慮した屋外設備スペース（室外機、貯湯タンク、浄化槽等）の配置
Q７
昼光を利用を考慮した計画となっていますか
・良好な光環境を得るための建物後退距離の確保
・季節に応じた日射の遮蔽・取得を考慮した建物配置と植栽の配置
□ ＯＫ
□ ＯＫ
Q９
地域性を考慮した計画となっていますか
・地域の植生に応じた樹種の選定
・建設発生土の外構利用等による残土量の削減
・地域の景観との調和に配慮した門、塀又は生垣の採用
□ ＯＫ
≪指針P16≫
≪指針P16≫
≪指針P17≫

## Slide 5
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q10
省エネルギーと省資源を考慮した計画となっていますか
・不要な外壁の伸長や建物の不整形化の回避によるエネルギー効率の向上
・耐久性・耐用年数等を考慮した建築資材の選定
・住まい方に応じた外壁、屋根や開口部の断熱仕様の選択及び性能の向上並びにそれらに対応した気密性能の確保
（２）建物形状・間取りなどの建築計画
Q11
風の利用を考慮した計画となっていますか
・通風を確保したい居室の風上側配置
・必要な通風経路の確保
・通風を考慮した窓仕様（開き勝手）の選択
・開放状態で使いやすい引き戸形式の建具の採用
□ ＯＫ
□ ＯＫ
≪指針P17≫
≪指針P18≫

## Slide 6
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q12
昼光の利用等を考慮した計画となっていますか
・太陽光発電設備や太陽光利用設備を導入しやすい屋根形状の工夫
・季節に応じた日射の遮蔽・取得を考慮した庇等の設置
・開口部の配置と形状選定におけるプライバシーの確保（外部騒音、隣接建物の開口部位置の考慮等）
及び昼光の有効利用
Q13
地域性を考慮した計画となっていますか
・建物密集度が高い場合や、多湿や多雪の地域における主要居室の２階配置
・利用可能な地域材等を踏まえた材料選定
・地域の景観との調和や隣地（特に北側）に配慮した屋根形状と勾配の採用
Q14
維持管理を考慮した計画となっていますか
・点検や交換等の維持管理の考慮
□ ＯＫ
□ ＯＫ
□ ＯＫ
≪指針P19≫
≪指針P21≫
≪指針P22≫

## Slide 7
Q16
地域性を考慮した計画となっていますか
・利用可能な地域の建築資材等を踏まえた材料選定
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q17
維持管理を考慮した計画となっていますか
・設備の維持管理に支障のない機器等の設置、点検や交換への考慮
・将来的な設置を見込む設備の配線経路の確保
（３）設備計画
Q15
省エネルギーと省資源を考慮した計画となっていますか
・高効率な機器等適切な機器の選択、設置位置の選定及び設置スペースの確保
・配管経路の短縮化
□ ＯＫ
□ ＯＫ
□ ＯＫ
≪指針P23≫
≪指針P23≫
≪指針P23≫

## Slide 8
Q18
設計を反映した施工となっていますか
・断熱方法に応じた適切な気密施工の実施
４ 施工
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q20
廃棄物排出量の削減を考慮した施工となっていますか
・工場で製造・加工した建築資材の有効活用
・現場加工による廃棄物発生量の最適化
・簡易梱包や反復使用できる梱包材の利用
Q19
省エネルギーと省資源を考慮した施工となっていますか
・省エネルギー型の建設機械の導入や効率的な施工方法・手順の採用
□ ＯＫ
□ ＯＫ
□ ＯＫ
≪指針P24≫
≪指針P24≫
≪指針P24≫

## Slide 9
Q19
住宅の長寿命化を実現するために必要な措置がなされていますか
・住まい手が適切な管理を行うために必要となる情報の提供などの支援の継続的な実施
・住まい手自身がエネルギー利用の最適化が図られているかを把握できるような仕組みづくり
・不具合が生じたり、改修が必要になった際に適切な対応ができるよう、設計図書、施工記録、仕様等の住宅の
基本情報と建物の維持管理の履歴の管理
５ 維持管理
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Q20
廃棄物排出量の減量化、廃棄物の適正処分がなされていますか
・解体材の再利用や再資源化による廃棄物排出量の減量化
・廃棄物の適正処分
・新築時から将来の解体・再利用を見据え、分別しやすい材料や再生可能な資源の選定
６ 解体・再利用
□ ＯＫ
□ ＯＫ
≪指針P24≫
≪指針P25≫

## Slide 10: Ⅳ 基準編
１ 基本項目（必ず備えるべき内容）
① ゼロエネルギー達成に向けて最低限確保すべき基準 【 最低基準 】
② 環境負荷の低減と快適性を高次元で達成する基準 【 推奨基準 】
③ 環境負荷を極限まで抑えるチャレンジ基準 【 先導基準 】
※ 信州健康ゼロエネ住宅には【最低基準】以上を満たすことが必須
※ 【推奨基準】又は【先導基準】の適用に当たっては、項目ごとの選択が可能
check１
外皮性能（外皮平均熱貫流率：UA値（W/㎡・K）の強化）
・建築物省エネ法に基づく地域区分ごと、下表に掲げる数値以下とすること
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
基準 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域
最低基準 | 0.4 | 0.5 |  | 
推奨基準 | 0.28 |  | 0.34 | 
先導基準 | 0.20 |  | 0.23 | 
表 外皮性能の基準
□ 最低基準
□ 推奨基準
□ 先導基準
≪指針P44≫
設計値

## Slide 11
Check２
一次エネルギ―消費量の削減
・省エネ基準からそれぞれ下表のとおり削減すること
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
基準 | 削減量（対省エネ基準）
最低基準 | 20％以上
推奨基準 | 30％以上
先導基準 | 35％以上
表 一次エネルギー消費量の基準
① 暖房・冷房
・木質バイオマスや地中熱等の再生可能エネルギーを積極的に活用すること
・エアコン等の機器の選択に当たっては、通年エネルギー消費効率（APF）が高い機器を採用すること
② 給湯
・潜熱回収型や自然冷媒ヒートポンプ等の高効率な機器を採用すること
・太陽光集熱器との連結や木質バイオマスを用いた給湯ボイラーの採用などにより、再生可能エネルギーを
最大限活用すること
③ 換気
・適切な換気計画に基づき、手法を検討すること
④ 照明
・LED照明を用いること
・室の使われ方や採光の状況に応じて、人感センサーや調光制御が可能な設備を積極的に採用すること
⑤ 節水
・水栓、便器等に節水型機器を採用すること
□ 最低基準
□ 推奨基準
□ 先導基準
≪指針P44-45≫
設計値

## Slide 12
Check３
県産木材の使用
・信州木材認証製品センターによる認証を受けた木材等の県産木材の使用量が、下表に掲げる
数量以上であること
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
基準 | 削減量（対省エネ基準）
最低基準 | 0.025㎥/㎡又は仕上材30㎡
推奨基準 | 0.12㎥/㎡（工事で使用する木材の60％程度）
先導基準 | 0.16㎥/㎡（工事で使用する木材の80％程度）
表 木材使用量の基準
Check４
太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備の設置
・太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備を下表のとおり導入すること
基準 | 内容
最低基準 | 太陽光発電設備等を導入（太陽光発電設備にあっては３ｋW以上）
推奨基準 | 家電等を除き、ゼロエネルギー達成量の太陽光発電設備等を導入※
先導基準 | 家電等を含め、ゼロエネルギー達成量の太陽光発電設備等を導入※
表 太陽光発電設備又は木質バイオマスを活用した暖房設備の基準の基準
※ 次ページに説明
□ 最低基準
□ 推奨基準
□ 先導基準
□ 最低基準
□ 推奨基準
□ 先導基準
≪指針P46≫
≪指針P46≫
設計値
導入設備
(kW)

## Slide 13
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
Check４
※ 指針における長野県の独自ルールの運用について
・ゼロエネルギー達成量の計算における太陽光発電設備等の取扱いについては、建築物省エネ法に規定する計算方法に
木質バイオマスの利用に関する位置付けがなされるまでの間は、地祇の適用条件等のもと下記の考え方を適用
≪考え方≫
・木質バイオマスを利用した暖房設備を設置・使用する場合は、併用する暖房設備（エアコン等）のみを使用すると
仮定して建築物省エネ法に規定する計算を行い、算出した設計一次エネルギー消費量のうち暖房設備に関する設計
一次エネルギー消費量の70％を控除
・その上で、控除後の設計一次エネルギー消費量が、太陽光発電設備及びコージェネレーション設備に関する
創エネルギー（売電分を含む）を加えて、基準一次エネルギー消費量から100％以上削減されるように計画
≪適用条件等≫
・吹抜け等により、住宅全体を概ね１つの暖房エリアとみなせる平面計画であること
・なお、上記の考え方については、「ゼロエネルギー達成量の計算における太陽光発電設備等の取扱い」であり、
「一次エネルギー消費量の削減」における一次エネルギー消費量の削減量の算定に当たっては、建築物省エネ法
に規定する計算方法で算定することに留意すること
≪指針P46≫

## Slide 14
Check５
住宅の強靭化（レジリエンス性の確保）
・住宅をできるだけ長く使い続け、大地震などの災害に遭遇したとしても、わずかな修繕等により
日常生活が継続できるようにするため、以下の条件を満たすこと
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
基準 | 壁量等
最低基準 | 建築基準法施行令第46条に定める壁量の1.25倍※
推奨基準 | 建築基準法施行令第46条に定める壁量の1.5倍※
先導基準 | 
□ 最低基準
□ 推奨基準
先導基準
① 耐震性能（在来軸組工法における取り扱い）
表 耐震性能の基準
基準 | 壁量等
最低基準 | 災害危険区域※１土砂災害特別警戒区域※２を回避
推奨基準 | 蓄電池の設置（太陽光発電設備と連結したもの） 災害危険区域※１土砂災害特別警戒区域※２を回避
先導基準 | 
② 災害リスクの低減
表 災害リスク削減量の基準
※ 耐震等級２及び３における地震力の割り増し（1.25倍、1.5倍）とは異なる
※1 災害危険区域：建築基準法第39条第1項の規定により指定された区域
※2 土砂災害特別警戒区域：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
の規定により指定された区域
□ 最低基準
□ 推奨基準
先導基準
≪指針P47≫
設計値

## Slide 15
Check６
景観・周辺環境との調和
・屋根形状については隣地への日影の等の影響を抑えるため、外観における見かけ上の最高軒高を
７ｍ以下に抑えること（建築基準法とは異なり、小屋組の有無に関わらず、見かけ上の軒高により判断）
・なお、豪雪地域で落雪能力を優先する必要がある場合等でやむを得ない場合を除く
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
□ 適合
Check７
太陽熱利用設備の設備
・太陽熱利用温水器及び太陽熱利用暖房設備を設置すること
□ 適合
Check８
伝統技能の活用
・瓦、左官壁、畳や木製建具を積極的に導入すること
□ 適合
２ 配慮項目（確保することが望ましい内容）
≪指針P47≫
≪指針P48≫
≪指針P48≫
設計値
導入設備
導入技能

## Slide 16
Check10
ＨＥＭＳの導入
・新築時に導入すること
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
□ 適合
Check11
暖房負荷（kWh/㎡）の低減
・冬期の日射取得を考慮した暖房にかかる負荷等計算を「Check1 外皮性能の強化」と合わせて検討すること
（ドイツでは年間暖冷房負荷15kWh/㎡以下をパッシブハウス（高断熱住宅）基準としている）
□ 適合
Check９
気密性能（㎠/㎡）の確保
・1.0㎠/㎡以下とし、通気層を設ける等の結露の防止対策をすること
□ 適合
≪指針P48≫
≪指針P48≫
≪指針P48≫
設計値
設計値